## Slide 1: Zasilacze niestabilizowane mk

## Slide 2
Prostownik:
    pośredniczy w zasilaniu
    zamienia napięcie zmienne na stałe o możliwie małych
    tętnieniach
    zwykle zawiera transformator, układ prostowniczy i filtr.
Transformator:
      służy do uzyskania napięć, które bezpośrednio będą
      prostowane
      na ogół ma przekładnię obniżającą
      izoluje galwanicznie prostownik i zasilane układy od sieci
      moc przetwarzana: P f S B.
      powierzchnia rdzenia:
Prostowniki sieciowe

## Slide 3
Główne parametry układów prostowniczych:
U2/EM =U współczynnik wykorzystania napięcia prostowanego
Ut/U2 =kt współczynnik zawartości tętnień (wart. skuteczna tętnień/nap.
wyjsciowego - ripple factor)
I2 wartość średnia prądu wyjściowego
It prąd tętnień w kondensatorze filtru (zbiorczym)
IDM powtarzająca się wartość szczytowa prądu diody
IM wartość szczytowa pojedynczego impulsu prądu diody (prądu
udarowego - surge current)
IDRMS wartość skuteczna prądu diody
UZW wartość maksymalna napięcia polaryzacji zwrotnej diody
m ilość prostowanych połówek (1, 2, 3)
P sprawność energetyczna

## Slide 4
Prostowniki z obciążeniem ( filtr o wejściu ..) rezystancyjnym
Prostowniki z obciążeniem ( filtr o wejściu ..) pojemnościowym
Prostowniki z obciążeniem ( filtr o wejściu ..) indukcyjnym
Prostowniki półprzewodnikowe niesterowane
Prostowniki półprzewodnikowe sterowane (np. tyrystorowe)
Prostowniki lampowe (można spotkać)
lampy próżniowe - praktycznie już nie stosowane
lampy gazowane (ksenonowe, rteciowe)
lampy gazowane sterowane (tyratrony)

## Slide 5
Prostowniki z obciążeniem rezystancyjnym
- stosowane, np. do ładowanie akumulatorów
Prostowniki z obciążeniem pojemnościowym
- małe i średnie moce do kilkudziesięciu W
Prostowniki z obciążeniem indukcyjnym
- duże i bardzo duże moce (setki - tysiące W)
Prostowniki lampowe z lampami gazowanymi
- megawaty (tysiące amperów i dziesiątki kilowoltów)

## Slide 6
U2
R0
~
e1
e1
D1
D2
id1
id2
i2
0  2 3 t
u2
i2
EM
IDM
U2
R0
~
0  2 3 t
u2
i2
EM
IDM
Prostowniki z obciążeniem rezystancyjnym
Jednopołówkowy
Dwupołówkowy
Dwupołówkowy w układzie Greatza
RS
RS
D
4
D
3
D
2
D
1
R
0
~
e
1
U
2

## Slide 7
Prostowniki z filtrem o wejściu pojemnościowym
U
2
R
0
~
C
U
2
R
0
~
e
1
e
1
D
1
D
2
i
d1
i
d2
C
D
4
D
3
D
2
D
1
R
0
C
~
e
1
U
2

## Slide 8
Przebiegi w prostowniku jednopołówkowym
z wejściem pojemnościowym
RS

## Slide 9
Prostowniki z filtrem o wejściu pojemnościowym
-prąd udarowy diody - (surge)
RS

## Slide 10
Porównanie przebiegów w prostownikach jedno i dwupołówkowym
z filtrami pojemnościowymi

## Slide 11
Prostowniki z filtrem o wejściu pojemnościowym
Prąd tętnień It może zniszczyć pojemność zbiorczą C (filtru).
Współczynnik tętnień:
k
U
U
T
mR
C
mfR
C
t
t



2
0
0
1
.

## Slide 12
Prostowniki z filtrem o wejściu pojemnościowym
- zmniejszenie tętnień-
RS

## Slide 13
Warto
ść średnia napięcia wyprostowanego:
U
E
U
E
T
mR
C
E
M
t
M
M
2
0
2
1
2











.
Wspó
łczynnik tętnień:
k
U
U
T
mR
C
mfR
C
t
t



2
0
0
1
.
Prostowniki z filtrem o wejściu pojemnościowym

## Slide 14
Prostowniki z filtrem o wejściu pojemnościowym

## Slide 15
Prostowniki z filtrem o wejściu pojemnościowym

## Slide 16
Prostowniki z filtrem o wejściu pojemnościowym

## Slide 17
Prostowniki z filtrem o wejściu pojemnościowym
-podwajacz napięcia-
U
2
R
0
C
1
C
2
~
e
1
u
c1
u
c2
RS
RS

## Slide 18
Przebiegi w podwajaczu Delona

## Slide 19
Prostowniki z filtrem o wejściu pojemnościowym

## Slide 20
Wykresy Schadego

## Slide 21
Współczynnik wykorzystania napięcia

## Slide 22
Wart. skuteczna prądu diody
Wart. szczytowa prądu diody

## Slide 23
Współczynnik tętnień

## Slide 24
Prostowniki z filtrem o wejściu indukcyjnym
RS

## Slide 25
Prostownik z filtrem o wejściu indukcyjnym
RS

## Slide 26
Prostowniki z filtrem o wejściu indukcyjnym

## Slide 27
Prostowniki z filtrem o wejściu indukcyjnym

## Slide 28
Prostowniki z filtrem o wejściu indukcyjnym