## Slide 1: Generatory LC (oscylatory LC)
M k 2004

## Slide 2
Pojęcia podstawowe
Generator
Wzmacniacz
selektywny
YL
YG
YL
Zasilanie
Zasilanie
IG

## Slide 3
Struktura generatora LC
Drgania sinusoidalne (harmoniczne) są uważane za podstawowy rodzaj drgań fizycznych. Idealny generator drgań sinusoidalnych (GDS) powinien wytwarzać napięcie/prad opisywane funkcją:
M k 2004
Nieliniowy, selektywny
wzmacniacz LC
(ogranicza amplitudę drgań)
Liniowa, nieselektywna pętla sprzężenia zwrotnego
wzmacniacz K:
człon sprzęgający :

## Slide 4
Podstawowe parametry generatorów LC
gdzie : f0 - częstotliwość na początku obserwacji,
f(t) - częstotliwość w chwili t obserwacji.
Bezwzględna niestałość częstotliwości:
Względna niestałość częstotliwości:
Średnia niestałość częstotliwości w okresie T:
Zawartość harmonicznych w sygnale (wsp. h)
Stałość amplitudy Ug generowanego sygnału
M k 2004
M k 2004

## Slide 5
generatory częstotliwości - źródła drgań o dużej stałości częstotliwości (wzorce), wzbudnice nadajników
generatory sygnałowe - często przestrajane (w tym wobulowane), do celów
  serwisowych, pomiarowych itp.
generatory mocy - źródła energii o dużej mocy i dużej sprawności energetycznej
typowo praca w klasie C lub E.
Pod względem rozwiązań układowych GDS dzieli się na:
generatory LC ze sprzężeniem zwrotnym,
generatory LC z elementami o ujemnej rezystancji,
generatory ze stabilizacją piezoelektryczną (np. kwarcowe).
generatory RC
Podstawowe rodzaje generatorów drgań sinusoidalnych (GDS)

## Slide 6
VFO - generator LC przestrajany kondensatorem, rzadziej cewką
        (ang: Variable Frequency Oscillator)
RC - generator RC (bez indukcyjności w obwodzie selektywnym)
XO - z generatorem stabilizowanym kwarcem (ang.: X-tal Oscillator),
VXO - zgeneratorem kwarcowym przeciąganym - tzn. dostrajanym w bardzo
niewielkim zakresie (np. klikaset Hz na poziomie 1MHz)
(ang.: Variable XO)
VCO - z oscylatorem LC przestrajanym warikapem (d. pojemnościową)
(ang.: Voltage Controlled Oscillator),
GSPF - generator synchronizowany pętlą fazową; tzw. generator PLL
(ang.: Phase LockedLoop),
Super VFO - (premikser) - w którym częstotliwość wyjściową uzyskuje
się w wyniku sumowania częstotliwości najczęściej XO i VFO.
W zależności od sposobu stabilizacji i przestrajani
rozróżnia się następujące rodzaje generatorów:

## Slide 7
Częstotliwości graniczne i uboczne (pasożytnicze)
Wszystkie oscylatory zawierają elementy nieliniowe ograniczające amplitudę drgań
Elementy te powodują generację sygnałów o częstotliwościach harmonicznych
W pewnych układach harmoniczne oscylatora wykorzystuje się do powielania
częstotliwości lub do synchronizacji innych, mniej stabilnych oscylatorów
We wszystkich układach niepożądane harmoniczne dostając się na wyjście mogą
wywołać fałszywe sygnały, gwizdy interferencyjne, zniekształcenia intermodulacyjne, itp.

## Slide 8
formować sygnały przy minimalnych poziomach, w liniowych zakresach pracy elementów
aktywnych (poniżej 10 dBm ~ 10 mW),
eliminować zbędne sprzężenia elektrostatyczne i magnetyczne między obwodami
i przewodami,
stosować szerokopasmowe filtrowanie i stabilizowanie zasilaczy, często stosować dodatkowe
elementy filtracji RC lub LC,
hermetycznie ekranować oscylatory i dzielniki TTL oraz zasilać je z odrębnego zasilacza.
stosować w torach generatorów i wzmacniaczy dopasowane impedancyjne, filtry środkowo
lub dolnoprzepustowe,
montować poszczególne układy jako oddzielne podzespoły i dobierać właściwe punkty
dołączenia do masy,
stosować zasady montażu UKF, tj. z minimalnymi indukcyjnościami doprowadzeń.
Aby zmniejszyć poziom sygnałów fałszywych należy:

## Slide 9
Obwody rezonansowe - przypomnienie
M k 2004

## Slide 10
Równoległy obwód rezonansowy jest w rezonansie gdy Im(Y)=0
Szeregowy obwód rezonansowy jest w rezonansie gdy Im(Z)=0
Y(j)
rezonans prądów
RR
Z(j)
rezonans napięć
rS
Q - dobroć obwodu, RR, rS - rezystancje dynamiczne
Częstotliwość rezonansowa:

## Slide 11
wówczas:
Na ogół straty cewki decydują o dobroci Q
Równoległy model obwodu
Dobroci obu obwodów są takie same:
Należy dążyć do
dużego stosunku
RR
rS

## Slide 12
W rezonansie (dla   0) obwód rezonansowy
można zastąpić jego rezystancją dynamiczną RR
RR
RR
rS
  0
M k 2004

## Slide 13
Liniowe poprawki częstotliwości
Jeżeli w obwodzie straty są wnoszone niezależnie przez cewki i przez kondensatory (rys.), wówczas częstotliwość rezonansowa frez
może ulec zmianie: frezf0
r
C
C
RR
R
C
r
L
C
L
rS
R
L
L
Y
Z
Równoległy obwód rezonansowy jest w rezonansie gdy Im[Y(frez)]=0
Szeregowy obwód rezonansowy jest w rezonansie gdy Im[Z(frez)]=0
W obu przypadkach:
!

## Slide 14
Różnice pomiędzy rzeczywistą częstotliwością rezonansową frez
a teoretyczną częstotliwością: nazywamy
liniowymi poprawkami częstotliwości,
ponieważ można je dokładnie obliczyć, znając strukturę
obwodu rezonansowego.
Liniowe poprawki częstotliwości mogą być dodatnie lub ujemne.

## Slide 15
Dla obwodu równoległego [Im(Y(rez)) = 0 !] otrzymujemy:
Liniowe poprawki częstotliwości

## Slide 16
Poprawka nieliniowa częstotliwości wynika z zasady równowagi mocy biernej harmonicznych, sformułowanej przez J. Groszkowskiego.
Poprawka nieliniowa jest zawsze ujemna.
Dla obwodu szeregowego [Im(Z (rez)) = 0 !] otrzymujemy:
Liniowe poprawki częstotliwości

## Slide 17
Selektywny wzmacniacz LC
(PSpice)
Tranzystor (lampa) jest obciążony obwodem rezonansowym
=1
M k 2004

## Slide 18
UWY=348V
kU=348V/V
Vg=1V
Charakterystyki wzmacniacza rezonansowego
Symulacja PSpice
3dB
f0=1,02MHz

## Slide 19
Charakterystyki wzmacniacza rezonansowego
symulacja PSpice
faza kU
Re(kU)
Im(kU)
-1800
f0=1.02MHz
0
-347,6 )
M k 2004

## Slide 20
Zależność wzmocnienia wzmacniacza od amplitudy sygnału
M k 2004

## Slide 21
336.9mV
3.345V
9.96V
Vg=1mV
Vg=10mV
Vg=100mV
Symulacja PSpice

## Slide 22
ku=319,2V/V
ku=333,9V/V
ku=338,9V/V
kuAC=348V/V
Zależność wzmocnienia wzmacniacza od amplitudy sygnału
ku=348V/V
ku=0V/V
Symulacja PSpice
układ liniowy
M k 2004

## Slide 23
Vg, UWY
kU(Vg)
kU(UWY)
Zależność wzmocnienia wzmacniacza od amplitudy sygnału
Taka jest typowa zależność wzmocnienia KU wzmacniacza
Wzmocnienie zawsze maleje przy wzroście poziomu sygnału
M k 2004

## Slide 24
Liniowe warunki generacji
Liniowa teoria generacji

## Slide 25
Powstawanie drgań wynika z niestabilności wzmacniacza
objętego sprzężeniem zwrotnym
kU
U
E
S
U
1
U
Z
U
2
M k 2004
Liniowe warunki generacji - liniowa teoria generacji

## Slide 26
Układ staje się niestabilny przy spełnieniu warunku, nazywanego
warunkiem generacji:
warunek amplitudy - wzmocnienie
Stąd wynikają dwa warunki:
warunek fazy - częstotliwość
Liniowe warunki generacji - liniowa teoria generacji
M k 2004

## Slide 27
Gdyby układ wzmacniacza był rzeczywiście liniowy, to ścisłe spełnienie warunku byłoby trudne (a nawet niemożliwe), ze względu na rozrzuty i fluktuacje parametrów układu.
Warunek generacji jest zatem zastępowany warunkiem silniejszym, zapewniającym wzbudzenie drgań w początkowym punkcie pracy:
Zmianie ulega tylko warunek amplitudy
M k 2004
Liniowe warunki generacji - liniowa teoria generacji

## Slide 28
Liniowe warunki generacji umożliwiają określenie
czy generator się wzbudzi
Przy ich pomocy nie da się określić amplitudy generowanych drgań.
Określenie amplitudy drgań umożliwia (w przybliżeniu)
nieliniowa teoria generacji
M k 2004
Liniowe warunki generacji - liniowa teoria generacji

## Slide 29
Stałość generowanej częstotliwości

## Slide 30
Stałość generowanej częstotliwości
kU
U
E
S
U
1
U
Z
U
2
RR=1k
RR=5k
RR=20k
RR=1000k
k
k
k



k: zmiana fazy we wzmacniaczu
wywołana np. zmianą temperatury
 : kompensacja zmiany fazy
wzmacniacza przez
obwód rezonansowy
przestrojenie generatora
RR
M k 2004

## Slide 31
Stałość generowanej częstotliwości
Rd=1000k
Rd=20k
Rd=5k
Rd=1k
Im większa wypadkowa dobroć Q obwodu (większa RR), tym większe
nachylenie charakterystyki fazowej i tym większa stałość częstotliwości
RR
M k 2004

## Slide 32
„Odwrócenie” fazy w pętli sprzężenia zwrotnego
Obwód typu Pi
RR
M k 2004

## Slide 33
Podstawowe układy oscylatorów
Z teorii wynika, że dla powstania i utrzymania się drgań niegasnących muszą być spełnione odpowiednie warunki amplitudy i fazy. Podstawiając konkretne elementy indukcyjne i pojemnościowe do układu ogólnego, otrzymuje się układy podstawowe: Colpittsa i Hartleya. Różnią się one sposobem podziału napięcia. Poza tymi układami jedno tranzystorowymi oscylacje można wzbudzać w układzie Meissnera, w którym odwrócenie fazy uzyskuje się przy pomocy transformatora. Na schematach, dla narzucenia warunków fazowych, kropką oznacza się początki uzwojeń, robiąc jednocześnie założenie, że wszystkie uzwojenia nawijane są w jednym kierunku. W oscylatorze Meissnera częstotliwość generacji narzucona jest przez obwód rezonansowy włączony w obwód kolektora lub bazy. Układ Meissnera był swego czasu często stosowany w radiach lampowych, ze względu na korzystne rozwiązania układowe. Przeważnie układy tego typu pracują do ok. 150 MHz, lecz ze względu na szereg wad własnych, w tym konieczności przebudowywania transformatora podczas strojenia, układu tego nie stosuje się w nadajnikach. Wszędzie tam gdzie zachodzi potrzeba generacji stabilnego przebiegu bardzo wielkiej częstotliwości, stosuje się układy Colpittsa i jego odmiany.

## Slide 35
W pokazanych schematach pominięto obwody zasilania, polaryzacji, blokowania i obciążenia, a także nie wyróżniono miejsca obwodu dołączonego do masy.
Pozwala to na elastyczną interpretację układu oscylatora i umowne, dowolne dołączenie masy, tworząc układy WE, WB lub WC.
W podstawowych układach Colpittsa i Hartleya stopień sprzężenia z tranzystorem (warunek amplitudy) uzależniony jest od stosunku C2 do C1, względnie L2 do L1.
W układzie Meissnera zależy od stosunku liczby zwojów i wielkości sprzężenia obu cewek.

## Slide 36
Generator może być przestrajany przez zmianę pojemności lub indukcyjności.
Przestrajanie przez zmianę indukcyjności jest mniej popularne, choć i ono ma wiele zalet. Przestrajać można wprowadzając do cewki rdzeń ferrytowy, co powoduje zmniejszenie częstotliwości, lub metalowy (aluminium, miedź), co powoduje zwiększenie częstotliwości. Przestrajać można także tarczą miedzianą o zmiennym promieniu, zbliżoną do końca zimnego cewki. Układy te zajmują mniej miejsca niż układy z kondensatorem obrotowym, lecz wymagają indywidualnego wykonania układu napędowego. Ich dalszą zaletą jest łatwość uzyskania skali o kącie 360*, co w układach z kondensatorem zmiennym wymaga stosowania przekładni.
Przy przestrajaniu pojemnością korzystniejszy jest układ Hartleya, gdyż
w czasie przestrajania podział napięcia praktycznie nie ulega zmianie.

## Slide 37
Układ Hartleya umożliwia stosowanie dużych indukcyjności L i małych pojemności C, a przy dużym stosunku L/C uzyskuje się większą dobroć obwodu. W oscylatorze Hartleya odczep na cewce wykonuje się na wysokości 1/5 do 1/3 liczby zwojów, licząc od zimnego końca cewki. Konieczność wykonywania odczepów utrudnia optymalizację sprzężenia, a w przypadku przełączania zakresów wymaga dodatkowej sekcji przełącznika. Małe pojemności układu rezonansowego umożliwiają stosowanie warikapów do przestrajania częstotliwości (VCO).

## Slide 38
Przestrajanie pojemnościowe w oscylatorach Colpittsa wymaga stosowania agregatu złożonego z dwóch kondensatorów zmiennych, co pozwała na utrzymanie stałego stosunku pojemności C2 do C1. Przy małych zakresach przestrajania, jeden z kondensatorów można uczynić stałym, a przestrajać tylko drugi. Można także dołączyć równolegle do cewki kondensator zmienny C2, lecz wtedy należy odpowiednio zmniejszyć i tak już niekorzystnie małą indukcyjność cewki. Pojemności wejściowe i wyjściowe tranzystora dodają się do pojemności obwodu, a ponieważ są one niestałe, wpływają na częstotliwość generacji tym silniej im niniejsza pojemność występuje w dzielniku Colpittsa (C1 /C2). Ponadto rezystancje: wejściowa i wyjściowa i obciążenie RL silnie tłumią obwód rezonansowy, obniżając znacznie dobroć obwodu a tym samym obniżając stałość częstotliwości. Z tych powodów w praktyce najczęściej stosowane są zmodyfikowane układy Colpittsa.

## Slide 39
Modyfikacje poszły w dwóch kierunkach:
zwiększenia stosunku L/C
zwiększenia pojemności dołączonych równoległe do tranzystora.
Pierwsze działanie zwiększa dobroć układu, a tym samym jego stabilność, a drugie zmniejsza wpływ zmian parametrów tranzystora na pojemność wypadkową obwodu, a ponadto zmniejsza obciążenie wnoszone przez tranzystor do obwodu rezonansowego.

## Slide 40
Najbardziej popularną zmodyfikowaną wersją układu Colpittsa jest układ Clappa.
Szeregowo z cewką L włączona jest stosunkowo mała pojemność Cz, która może być przestrajana.
Zmniejsza ona pojemność wypadkową obwodu powodując możliwość zwiększenia indukcyjności nawet 3-krotnie w stosunku do układu podstawowego.
Ponadto pojemność dodatkowa Cz jest trzecim ogniwem dzielnika napięcia, skutkiem czego zmniejsza się sprzężenie obwodu z tranzystorem.
Pojemność Cz nie może być zbyt mała, gdyż następuje zerwanie drgań generatora.
Wadą układu jest znaczna zależność napięcia wyjściowego generatora od pojemności Cz.

## Slide 41
Odmianą układu Clappa jest układ Rakara, który różni się od poprzedniego miejscem połączenia układu z masą.
W generatorze Clappa zastosowano układ ze wspólnym kolektorem, zaś w generatorze Rakara układ ze wspólną bazą.
Mniejszą zmienność amplitudy przy przestrajaniu uzyskuje się w układzie Seilera w którym, wzorem układu Clappa zastosowano małą pojemność szeregową Cs, lecz jest ona stała, zaś oscylator jest przestrajany kondensatorem Cz dołączonym wprost do cewki. Jest to najbardziej optymalne rozwiązanie.
Odmianę tego układu stanowi układ Vackara.
Różni się on od poprzedniego tym, że druga strona kondensatora zmiennego dołączona jest do emitera, który może być także połączony z masą.
W układzie tym amplituda sygnału jest jeszcze mniej zmienna.

## Slide 42
Wśród układów dwu tranzystorowych najczęściej spotyka się układ Franklina.
Pierwszy tranzystor T1 pracuje jako wzmacniacz w klasie A, drugi daje dodatkowe wzmocnienie i odwraca fazę. W wyniku dużego wzmocnienia (które gwarantuje solidny odstęp sygnału od szumu) można stosować bardzo małe pojemności sprzęgające Cs, rzędu pojedynczych pF.
Najsilniejsze dodatnie sprzężenie zwrotne występuje na częstotliwości rezonansowej obwodu LC i na tej częstotliwości pracuje oscylator.
Bardzo mała pojemność Cs skutecznie izoluje obwód LC od zmiennych parametrów tranzystora.
Prosty układ LC bardzo ułatwia przełączenie zakresów.
Kolejnym układem dwu tranzystorowym jest układ Butlera. Sprzężenie między tranzystorami następuje przez obwód szeregowy LC włączony między emiterami. Układ ten jest często wykorzystywany w oscylatorach kwarcowych.

## Slide 43
Podany przegląd układów VFO wskazuje na to, iż zasady pracy poszczególnych oscylatorów są podobne.
Żaden z nich nie jest doskonały, jednak na wyróżnienie zasługują układy Clappa i Seilera oraz Franklina.
Warunkiem dobrej pracy tych oscylatorów jest przestrzeganie zasad podanych wyżej.
W konkretnych schematach oscylatorów spotyka się często równoległe i szeregowe połączenia kilku kondensatorów zamiast jednego lub dwóch występujących na schematach ogólnych.
Wynika to ze stosowania kondensatorów o różnych TWP oraz dla przestrajania w paśmie przez kondensator zmienny.

## Slide 44
Omawiane podstawowe rodzaje generatorów LC
ze sprzężeniem zwrotnym

## Slide 45
Omawiane podstawowe rodzaje generatorów LC
ze sprzężeniem zwrotnym
Colpittsa Hartleya Meissnera
Bez obwodów zasilania !
M k 2004

## Slide 46
Układy generatorów Hartleya

## Slide 47
Układy generatorów Colpittsa

## Slide 48
Warunki generacji w generatorach “trójpunktowych”
Ogólny schemat generatorów “trójpunktowych” przedstawiono na rys. w celu ułatwienia analizy będziemy rozpatrywać układ z elementem wzmacniającym nie obciążającym obwodu rezonansowego. Takim elementem jest w przybliżeniu tranzystor polowy T typu JFET. Obwód rezonansowy jest reprezentowany trzema reaktancjami , oraz konduktancją dynamiczną ( poprzednio: G0GR)
i dobrocią:

## Slide 49
Jeżeli założymy, że dobroć Q obwodu jest duża i będziemy analizować układ tylko w bliskim otoczeniu częstotliwości rezonansowej:
f  frez
to układ rezonansowy przedstawia praktycznie tylko konduktancję, ponieważ:
Przy spełnieniu w/w warunku układ selektywny można przekształcić:

## Slide 50
Transmitancja bloku :
Wzmocnienie k :
Warunek amplitudy w postaci granicznej można więc przedstawić:
lub
G0
m2

## Slide 51
Równanie to ma dwa rozwiązania,
przy czym wykorzystywane tylko jedno ma sens:
W przybliżeniu, dla dużego gm (sprawdzać!):

## Slide 52
Warunki generacji dla generatorów Colpittsa i Hartleya
Warunek:
dla generatora Colpittsa przybiera postać:
Warunek:
dla generatora Hartleya przybiera postać:
Warunki fazy
Warunki amplitudy:

## Slide 53
W generatorze Colpittsa wartość indukcyjności podlega wyborowi, ponieważ brak jest trzeciego równania. Biorąc jednak pod uwagę, że pojemność C1, C2 powinny być w miarę duże, ponieważ dodaje się do nich wszelkiego rodzaju pojemności pasożytnicze, to dla określonej pulsacji , powoduje zmniejszenie indukcyjności L. Jeżeli konduktancja dynamiczna obwodu G0 wzrośnie, może to wywołać zaburzenie koniecznych warunków generacji.
Dlatego, przyjmując dostatecznie duży margines:
możemy określić wartość L
Warunki generacji dla generatorów Colpittsa i Hartleya

## Slide 54
Podobnie jest w przypadku dobierania pojemności C w generatorze Hartleya, z tą różnicą jednaj, że tutaj pojemności bloku wzmacniacza przyczyniają się do utworzenia obwodów rezonansowych (L1 i CWE ; L2 i CWY), których zastępcza indukcyjność nie powinna się zbyt dużo różnic od wartości L1 , L2.
Oznacza to, że częstotliwości rezonansowe tych obwodów:
powinny kilkakrotnie przewyższać częstotliwość drgań generatora.
Warunki generacji dla generatorów Colpittsa i Hartleya

## Slide 55
Generator Clappa
Generator Clappa
jest odmianą generatora Colpittsa
Znacznie większa stałość częstotliwości niż generatora Colpittsa
- duże C1 i C2 (mała LZ)

## Slide 56
W układzie Clappa generacja jest możliwa tylko dla częstotliwości większej od częstotliwości rezonansu szeregowego obwodu LC3 .
Obwód ten pełni wówczas rolę indukcyjności LZ o wartości silnie rosnącej ze wzrostem częstotliwości.
Pojemność C1 , C2 dobiera się znacznie większe od C3 po to, aby wypadkowa pojemność, wynikająca z szeregowego połączenia pojemności C1 ,C2 , C3 , była niewiele mniejsza od C3.
W układzie Clappa wartość elementów C1 , C2 i L są znacznie większe od swoich odpowiedników w generatorze Colpittsa, dlatego wpływ pojemności tranzystora jest mniejszy, stąd wynika większa stałość generowanej częstotliwości.
Generator Clappa

## Slide 57
Generator Meissnera
M k 2004

## Slide 58
Warunki generacji dla generatora Meissnera
Model generatora Meissera: a) układ z rozciętą pętlą sprzężenia zwrotnego w obwodzie bramki, b) model liniowy układu
Schemat do określania warunków generacji w układach Meissera przedstawiono na rysunku.
Pętlę sprzężenia rozcięto na wejściu wzmacniacza w celu uwypuklenia podziału na bloki.
Zakładamy, że tranzystor ma na tyle dużą częstotliwość graniczną, że nie wprowadza dodatkowego przesunięcia fazy oraz że znajdujemy się blisko częstotliwości rezonansowej:
dzięki temu sam obwód LC został zastąpiony rezystancją dynamiczną:
Q, R0, 0

## Slide 59
Po zastąpieniu tranzystora jego najprostszym modelem w postaci sterowanego napięciem źródła prądowego o transkonduktancji gm oraz transformatora elementem idealnym o przekładni n uzyskujemy model zastępczy.
Moduł wzmocnienia pętli rozciętej, zwany współczynnikiem regeneracji k, można przedstawić w postaci
Po przyrównaniu równania do jedności uzyskujemy warunek amplitudy w postaci granicznej, z którego możemy wyznaczyć przekładnię n transformatora

## Slide 60
Układ generatora Meissnera
z tzw. „automatycznym minusem”
ib
UC1
ib
ibŚR

## Slide 61
Symulacja generatora Meissnera
Drgania relaksacyjne - przerywane
Duża stała czasowa albo zbyt silne sprzężenie zwrotne
M k 2004

## Slide 62
Symulacja generatora Meissnera
- drgania relaksacyjne - przerywane -
Powiększony fragment przebiegu
M k 2004

## Slide 63
Generatory LC z elementami o ujemnej rezystancji

## Slide 64
Generatory LC z elementami o ujemnej rezystancjic
I
S
0
G
N
<0
R
R
U
0
Ig
R
R
C
L
GN
U
rS<0
I
S
0
U
0
rN<0
I
0
rN
Eg
rS
C
L
U
N
S

## Slide 65
Wypadkowa admitancja obwodu równoległego:
Wypadkowa impedancja obwodu szeregowego:
Warunki generacji otrzymuje się z założeniem, że powyższe równania staja się równe zeru.
Wzór Thompsona:
Generatory LC z elementami o ujemnej rezystancji

## Slide 66
Przykład generatora LC z ujemną rezystancją
U
CC
U
c1
i
c1
i
c3
I
D
I
C1
0
0
0
t
t
t
U
C
Generator LC z ujemną rezystancją:
układ z kluczem różnicowym;
przebiegi czasowe prądów i napięcia na obwodzie rezonansowym
T
3
T
2
C
R
R
R
e
L
T
1
I
EE
i
c1
i
c3
U
C
U
CC
-
U
EE

## Slide 67: Generatory kwarcowe

## Slide 68
Generatory kwarcowe
Model zastępczy rezonatora kwarcowego:
Zależność modułu impedancji Z(j) i jej części urojonej X od pulsacji 
Z(j)
X

s

r
0

Z
Z
X
Z
max
Z
max
2

1
0

C




1
0

C
C
s
~RS
M k 2004

## Slide 69
Ze schematu zastępczego widać, że rezonator ma dwa rezonanse:
1. Szeregowy
2. Równoległy

## Slide 70
Przestrajanie kwarcu
M k 2004
Zakres przestrajania zależy od parametrów kwarcu, wykonania itp.
dla f 1MHz f może wynosić 100Hz - 200Hz

## Slide 71
Przykładowe parametry rezonatorów kwarcowych

## Slide 72
Generator kwarcowy Pierca
Struktura generatora Piercea; odpowiednik generatora Colpittsa
Kwarc pracuje jako indukcyjność na częstotliwościach
pomiędzy rezonansem szeregowym a równoległym
X

s

r
0

Z
X
Indukcyjność zastępcza LZ kwarcu:
0<LZ<Lmax
LZ=Lmax
LZ=0
M k 2004

## Slide 73
Zastąpienie indukcyjności rezonatorem
w generatorach Hartleya

## Slide 74
Układ Colpitssa-Pierce’a na bramkach CMOS
CMOS
ESS
UWY
CMOS
ESS
10 MOhm
100 kOhm
C1 (30pF)
C2 (30pF)
generator
wzmacniacz wyjściowy
zlinearyzowana bramka

## Slide 75
Praca rezonatorów kwarcowych
jako rezystorów (elementy sprzęgające) w generatorach:
a) Buttlera-Colpittsa a), Buttlera-Hartleya b) i z ujemną rezystancją c)
Kwarc pracuje przy rezonansie szeregowym S
jako rezystancja RS, sprzęgająca obwody
X

s

r
0
~R
s

Z
X

## Slide 76
UWY
Generator kwarcowy w tzw. układzie aperiodycznym
Układy wytwarzają przebiegi niesinusoidalne - prostokątnene
CMOS
ESS
UWY
CMOS
ESS
100 kOhm
100 kOhm

## Slide 77
Generatory RC
mk

## Slide 78
Wstęp
W zakresie małych częstotliwości stosuje się zwykle generatory RC, ponieważ w generatorach LC wartości pojemności i indukcyjności stają się zbyt duże i elementy te nie nadają się do miniaturyzacji.
Typowe częstotliwości pracy: od ułamków Hz...do (1-10)MHz.
Maksymalne częstotliwości pracy: setki MHz.
Zakres przestrajania p=fmax/fmin=10 (typowo) w jednym podzakresie.
Generatory RC wykorzystują selektywne struktury RC:
  mostek Wiena
  mostek podwójne T, mostek T bocznikowane, itp.
  lub nieselektywne struktury RC: przesuwniki fazowe RC - niestosowane w praktyce
W porównaniu z generatorami LC, generatory RC mają mniejszą stałość częstotliwości (f/f10-3...-4), za to generują sygnał o bardzo małych zniekształceniach
(h<0.001% - mostek Wiena).
mk

## Slide 79
Struktura generatora RC w porównaniu
ze strukturą generatora LC
Nieliniowy, selektywny
wzmacniacz LC
(ogranicza amplitudę drgań)
Liniowy, nieselektywny
wzmacniacz RC
Liniowa, nieselektywna pętla sprzężenia zwrotnego
Nieliniowa, selektywna pętla sprzężenia zwrotnego
(ogranicza amplitudę drgań)
wzmacniacz K:
człon sprzęgający :
LC
RC
mk

## Slide 80
Selektywne czwórniki RC
mostek Wiena (lub: Wiena-Robinsona)
Transmitancja gałęzi selektywnej :
 U+/U1= /(1+j Q+
gdzie:
 =  - tzw. odstrojenie względne
C1R1C2R2 - pulsacja przy której |+|osiąga maksimum =
+C2/C1+R1/R2) - maksimum modułu gałęzi 
mk
- dobroć fazowa gałęzi 
Gałąź aperiodyczna
Gałąź selektywna

## Slide 81
mk
Charakterystyki części selektywnej mostka + dla R1=R2=R i C1=C2=C
0,33333
f0
max

## Slide 82
0,3333
|+|
arg(+)
Charakterystyki biegunowe części selektywnej mostka +
dla R1=R2=R i C1=C2=C
mk

## Slide 83
Dobroć fazową można zwiększyć poprzez wprowadzenie dodatkowej gałęzi  aperiodycznego ujemnego sprzężenia zwrotnego.
Dobroć fazowa Q mostka decyduje o stałości drgań generatora, która jest tym lepsza im Q jest większa.

## Slide 84
Transmitancję gałęzi aperiodycznej  określa wyrażenie
 =U / U1 = Rb/(Ra + Rb)
Zatem napięcie wyjściowe Us na przekątnej mostka:
Us = U -U = U1- U1 = (+-)U1=U1
gdzie:
= (+-)=Us/U1 - transmitancja mostka
mk

## Slide 85
0,3333
|+|
arg(+)
Charakterystyki biegunowe mostka Wiena
dla R1=R2=R i C1=C2=C
mk
arg()
||
|-| =Rb/(Ra + Rb)

## Slide 86
Wówczas:
+=1/3,
,
Q = 1/ =1/(9 o),
o=1/RC
W praktyce:
C1=C2=C,
R1=R2=R;
Ra=Rb (2+ 0 < < ...< 1 - miara niezrównoważenia mostka przy pulsacji 
mk

## Slide 87
<0
>0
=0
m. odwraca fazę
tego się nie wykorzystuje !
=0
Charakterystyki transmitancji = +- - mostka dla różnych wartości ,
(będącej miarą niezrównoważenia mostka przy pulsacji dostrojenia 
dla R1=R2=R i C1=C2=C

## Slide 88
Obok mostka Wiena innym stosowanym w generatorach RC układem selektywnym jest mostek TT.
gdzie: =/0-0/ , 0=1/RC
Mostek TT
Transmitancja uukładu mostka TT jest wyrażona zależnością

## Slide 89
Charakterystyki transmitancji mostka TT dla różnych N

## Slide 90
Dla N<0,5 mostek TT odwraca fazę o 180o,
Dla N=0,5 przesunięcie fazowe nie występuje ( mostek zerowy).
W generatorach RC zwykle N = 0,207÷0,5; w zależności od wzmocnienia wzmacniacza. Z warunku generacji wynika zatem, że minimalne wzmocnienie członu wzmacniającego generatora wynosi 11V/V dla N = 0,207.

## Slide 91
Mostek T bocznikowane
Transmitancja:
Przebieg transmitancji układu o minimum modułu dla o=N/RC

## Slide 92
Struktury generatorów RC

## Slide 93
Struktura i charakterystyki amplitudowo-fazowe generatora RC z jedną pętlą oraz dwoma pętlami sprzężenia zwrotnego
Własności rezonansowe gałęzi zwrotnej + w pobliżu pulsacji o
określa dobroć fazowa Q+ :
KU > 0

d

Re(




1/k


8
Im(

ku > 0


d

Re(



Im(


A
0
u
+
+
+
+
+
+
+
+
_

_


Q+
Q
pętla ujemnego sprzężenia

## Slide 94
Generator z mostkiem Wiena-Robinsona
Praktycznie najlepszy z generatorów RC:
- generuje sygnały sinusoidalne o b. małych zniekształceniach
- przestrajany w dużym zakresie
- pracuje od b. małych częstotliwości do setek MHZ
- stałość częstotliwości jest zdecydowanie mniejsza niż dla gen. LC
(mniejsze dobroci)
- wymaga użycia wzmacniacza o dużym wzmocnieniu przy
generowanej częstotliwości - szerokopasmowy wzmacniacz operacyjny

## Slide 95
US
Struktura blokowa generatora z mostkiem Wiena-Robinsona
Ujemne sprzężenie zwrotne
Wprowadzenie gałęzi ujemnego sprzężenia zwrotnego  zdecydowanie polepsza parametry generatora, takie jak stałość częstotliwości oraz zniekształcenia nieliniowe generowanego sygnału.
Pętla  jest praktycznie ZAWSZE wykorzystywana do automatycznej regulacji amplitudy drgań generatora i nosi nazwę pętli ARW (Automatyczna Regulacja Wzmocnienia)
R,C
ku
R,C
Ra
Rb
+
-
US
ku>0

## Slide 96
Podstawowy układ generatora z mostkiem Wiena
R2
R1
R
C
C
R
rośnie przy wzroście UWY
maleje przy wzroście UWY
UWY, UM
albo:
ok. 1/3 UWY
+ =1/(3+j)
uwe
=1/(3+)
ku

## Slide 97
Zależność wzmocnienia wzmacniacza od sygnału wyjściowego w generatorze z mostkiem Wiena - Robinsona
UWY
KU(UWY)
3V/V
amplituda sygnału UM
KU(UM)

## Slide 98
Warunki generacji w generatorze RC z mostkiem Wiena
dla R1=R2=R i C1=C2=C
Warunek fazy:
Warunek amplitudy (wzmocnienia):
Ponieważ w mostku Wiena - Robinsona:
Wzmocnienie wzmacniacza operacyjnego

## Slide 99
Układy generatorów z mostkiem Wiena

## Slide 100
Układy generatorów z mostkiem Wiena - 2
Linearyzacja tranzystora jFET

## Slide 101
Układy generatorów z mostkiem Wiena - 3

## Slide 102
Charakterystyki tranzystora jfet bez i z linearyzacją

## Slide 103
Generatory funkcyjne

## Slide 104
W generatorach funkcyjnych sinusoidalny sygnał wyjściowy powstaje w wyniku przekształcenia przebiegu trójkątnego.
Układami przekształcającymi są najczęściej wzmacniacze operacyjne, pracujące z nieliniowym sprzężeniem zwrotnym, diodowe układy przekształcające lub tranzystory bipolarne, pracujące w konfiguracji wzmacniacza operacyjnego.
Zakres przestrajania generatorów funkcyjnych jest na ogół większy niż generatorów przebiegów sinusoidalnych, omówionych wcześniej.
Wynika to z innej ich zasady działania:
Przebiegi trójkątne, z których w drodze przekształcania uzyskuje się sinusoidalne, powstają w wyniku ładowania i rozładowania pojemności prądem stałym (prąd ten jest stały w trakcie ładowania/rozładowania kondensatora, natomiast jego wartość może być ustalana w zakresie 6-7 dekad)

## Slide 105
Przykładowy schemat blokowy przestrajanego
generatora funkcyjnego RC (RC VCO)

## Slide 106
Zasada działania układu kształtującego przebieg sinusoidalny
U
I
G2
G3
K2
I
U
U1
U2
G1
G1+G2
G1+G2+G3
K1
G1
K - klucze diodowe ( diody przełączające)
I1=G1U
I2=G2U
I3=G3U
I1
I2
I3
U
K1
K2
1
0

## Slide 107
U
I
G2
G3
D2
I
G1
G1+G2
G1+G2+G3
D1
G1
U1
U2
U
U1
U2
Obszary włączania się diod
Zasada działania układu kształtującego przebieg sinusoidalny

## Slide 108
t
UWE
UWE(t)
K1
K2
Aproksymacja trójodcinkowa

## Slide 109
Przykładowe rozwiązania przetwornika trójkąt-sinus
Wejściowy sygnał trójkątny