## Slide 1
Przetworniki
Cyfrowo-Analogowe
i
Analogowo-Cyfrowe

## Slide 2: Struktura cyfrowego systemu przetwarzania sygnałów analogowych
Analogowy sygnał elektryczny
Wielkość
wejściowa
Przetwornik
wejściowy
Przetwornik
A/C
Procesor
cyfrowy
Przetwornik
C/A
pamięć
Sygnał cyfrowy

## Slide 3
Przetworniki analogowo-cyfrowe i cyfrowo-analogowe (konwertery AC i CA)
Przetworniki analogowo-cyfrowe ( AC, A/C,ADC)
przetwarzają sygnał analogowy na sygnał cyfrowy.
Przetworniki cyfrowo-analogowe (CA, C/A, DAC)
przetwarzają sygnał cyfrowy na analogowy.
ADC
Sygnał analogowy
np. uWE(ti) = 6 V
0
1
1
0
Sygnał cyfrowy
np.. 4 bitowy
uWY(ti) = 0110
DAC
Sygnał analogowy
np. uWY(ti) = 6 V
0
1
1
0
Sygnał cyfrowy
np.. 4 bitowy
uWE(ti) = 0110

## Slide 4
Przetwarzanie analogowo-cyfrowe
Przetwarzanie sygnału analogowego x(t) polega na:
a) próbkowaniu sygnału , tzn. pobraniu i zapamiętaniu chwilowej
wartości sygnału analogowego x(tk),
a) dyskretyzacji (kwantowaniu) próbki sygnału analogowego,
tzn. zastąpieniu wartości próbki x(tk) równą jej lub zbliżoną
do niej liczbą D(tk),
b) kodowaniu skwantowanej wartości sygnału analogowego,
tzn. zamiana liczby D(tk) na wyjściowy kod cyfrowy K(tk).

## Slide 5
Zapamiętana
próbka x()
kwantowanie
impuls próbkujący
x(t)
t

pamiętanie
błąd apertury
Układ próbkująco-pamiętający
x(t)
Kod wyjściowy K(t)
błąd kwantowania
Q
Przetwornik A/C
D
kodowanie
Przetwarzanie analogowo-cyfrowe
Przetwornik analogowo cyfrowy (analog-to-digital converter)
nazywany przetwornikiem A/C,
przekształca sygnał analogowy w dyskretny sygnał cyfrowy

## Slide 6
Próbkowanie
W przypadku idealnego próbkowania próbka x(tk) jest pobierana w nieskończenie krótkim czasie. W rzeczywistych układach jej pobranie i zapamiętanie wymaga pewnego, skończonego czasu. Jeśli w tym czasie zmieni się poziom sygnału x(t) to próbka x(ti) będzie obarczona błędem, zwanym błędem apertury.
Próbki sygnału analogowego pobierane są na ogół w równych odstępach czasu Tp.. Otrzymujemy zatem ciąg próbek x(tk = k Tp), dla k = 1,2,..., n.
Czas Tp nazywa się okresem próbkowania, a odpowiadająca mu częstotliwość fp = 1/Tp - częstotliwość próbkowania.

## Slide 7
Kwantowanie
Jeżeli D(tk)  x(tK), to kwantowanie jest obarczone błędem kwantowania, który jest różnicą pomiędzy wartością próbki x(tk) i aproksymującą ją liczbą D(tk).
Liczba D(tk) może przyjmować wartości dyskretne, należące do ograniczonego przedziału <Dmin, Dmax>, określonego ściśle dla danego typu przetwornika.
Różnica Q=min(D2- D1) - nazywa się szerokością przedziału kwantowania lub po prostu - przedziałem kwantowania.
Szerokość przedziału kwantowania Q określa zatem tzw. rozdzielczość przetwornika AC.

## Slide 8
Kodowanie
W technice cyfrowej stosuje się system binarny. Stosowanie naturalnego dwójkowego systemu liczbowego ma bardzo ograniczony zakres, dlatego wprowadza się kodowanie. Jedną z możliwości kodowania liczb dziesiętnych są tzw. kody dziesiętno-dwójkowe (BCD), w których każda cyfra dziesiętna zostaje zastąpiona przez czterocyfrową liczbę binarną, zwaną także tetradą.
Za pomocą 4 bitów można przedstawić 16 symboli, a zatem 6 symboli
może być nie wykorzystane (istnieje 2,9 1010 różnych wariantów kodowania).
Praktyczne zastosowanie ma jednak tylko kilka z nich:
- kod licznikowy 2-4-2-1,
- kod Aikena,
- kod z nadmiarem 3.
Wartości sygnałów w układach elektronicznych x(tk) mogą zawierać również znak. Stosowane są różne konwencje zapisu znaku i sposobu kodowania liczb ujemnych.
Najczęściej stosuje się jeden z następujących trzech sposobów:
- zapis znak - moduł,
- zapis uzupełnień do dwóch,
- przesunięty kod dwójkowy.

## Slide 9: Reprezentacja binarna liczb - kody przetworników
Naturalny kod dwójkowy:
lub równoważnie:
Kod BCD (Binary Coded Decimal):
Bit d1 jest bitem o największej wadze, czyli najbardziej znaczącym - tzw. MSB
  (Most Significant Bit)
Bit dN jest bitem o najmniejszej wadze, czyli najmniej znaczącym - tzw. LSB
  (Least Significant Bit)
FS - teoretyczny maksymalny zakres przetwarzania
Rzeczywisty zakres przetwarzania wynosi FS(1-2-N)

## Slide 10
Przetwarzanie analogowo-cyfrowe

## Slide 11: Charakterystyka przejściowa idealnego przetwornika AC
linia prosta
środek przedziału kwantowania
w kroku 0..100
Wartość analogowa x() na wejściu
szerokość q przedziału kwantowania (Q=1LSB)
Liczba D
wartość środkowa w kroku 0..100
0...000
0...001
0...010
0...011
0 1 2 3 4 5 6
0..100
0...101
0...110
krok 0..100

## Slide 12
Z rysunku wynika, że każdej wyjściowej liczbie D odpowiada pewien przedział wejściowych wartości analogowych x. Ponieważ skala analogowa jest ciągła, natomiast skala cyfrowa jest nieciągła zatem w procesie kwantowania popełniany jest tzw. błąd kwantyzacji. Błąd kwantyzacji zależy od ilości przedziałów, na które został podzielony zakres pełnej zmienności FS (Full Scale) analogowego sygnału wejściowego. Szerokość Q jednego przedziału kwantowania jest określana jako 1LSB i wykorzystywana jako jednostka pomiarowa, względem której określane są inne parametry procesu przetwarzania A/C (i C/A). Wartość odpowiadająca 1LSB jest też miarą rozdzielczości przetwornika. Rozdzielczość zależy od liczby bitów N w wyjściowym słowie cyfrowym przetwornika. Pierwszy krok (zerowy) i ostatni krok mają na ogół szerokość odpowiadającą 1/2LSB, zatem zakres przetwarzania FS N-bitowego przetwornika jest podzielony na 2N-1 przedziałów.
Stąd 1LSB=FS/(2N-1).

## Slide 13
Przetwarzanie analogowo-cyfrowe wprowadza nieciągłość i niejednoznaczność.
Różnym poziomom analogowego sygnału wejściowego odpowiadają
takie same sygnały cyfrowe na wyjściu
Powstawanie błędu kwantowania - szumu kwantowania

## Slide 14
 - błąd kwantyzacji:
różnica między wartością rzeczywistą sygnału analogowego
a wartością odpowiadającą liczbie wyjściowej D
max = 1/2Q
szum kwantyzacji (dodatkowy sygnał zakłócający)
Rozdzielczość Q
Jest liczbą bitów N słowa cyfrowego reprezentującego sygnał analogowy, np. przy rozdzielczości N=12 bitów Q=1/212=1/4096

## Slide 15
Przetwarzanie cyfrowo-analogowe

## Slide 16: Charakterystyka przejściowa idealnego przetwornika CA.
Przetwarzanie cyfrowo-analogowe jest procesem jednoznacznym,
tzn. cyfrowemu sygnałowi wejściowemu odpowiada ściśle określona wartość
wyjściowego sygnału analogowego

## Slide 17: Charakterystyka przejściowa idealnego przetwornika CA
Charakterystyka teoretyczna
Liczba D
na wejściu
wysokość kroku 0..011 (=1LSB)
Wartość analogowa y()
na wyjściu
6
5
4
3
2
1
0
wartość kroku 0..011
krok 0..011
0..000 0..001 0.. 010 0..011 0..100 0..101 0..110

## Slide 18
Idealna charakterystyka przetwarzania przetwornika cyfrowo-analogowego jest liną prostą. Ponieważ wejściowy sygnał cyfrowy D() jest sygnałem dyskretnym i ograniczonym, zatem wyjściowy sygnał analogowy y() przyjmuje także wartości ze zbioru wartości dyskretnych i ograniczonych.
Tak więc charakterystyka idealnego przetwornika C/A jest złożona z równooddalonych punktów leżących na linii prostej

## Slide 19
Przetwarzanie sygnałów zmiennych

## Slide 20
Przy idealnym próbkowaniu (nieskończenie krótkim czasie pobieranie próbki) widmo sygnału spróbkowanego F*(j)
wyraża się wzorem:
Częstotliwość próbkowania fs musi być co najmniej dwukrotnie większa od maksymalnej częstotliwości występującej w widmie przetwarzanego sygnału analogowym. Ta zasada jest sformułowana w postaci twierdzenia Shannona-Kotielnikowa o próbkowaniu.
Minimalną częstotliwość próbkowania, równą podwojonej wartości górnej częstotliwości widma sygnału nazywa się często częstotliwością Nyquista

## Slide 21: Ilustracja twierdzenia o próbkowaniu
Przykład niejednoznaczności przy
wyznaczaniu sygnału za pomocą jego próbek
Widmo sygnału oryginalnego
i po próbkowaniu
fg
fs-fg
fs
fs+fg
2fs
f
F (jf)
*
fg
f
F(j


fs-fx
fs/2
fx
fs
f
F(jf)
Impulsy próbkujące
fs-fx
fx
f
u
Zniekształcenia widma sygnału
wejściowego :
zjawisko przeplatania widm;
wynik niewłaściwego odtwarzania
t
kolejne próbki

## Slide 22
Jeżeli widmo sygnału x(t) jest ograniczone od góry
do częstotliwości fmax,
to x(t) może być jednoznacznie odtworzony
na podstawie ciągu swoich próbek
x(kTp), o ile fp  2fmax
Zasada ta jest znana jako prawo Shanona-Kotielnikowa o próbkowaniu.
Jeżeli widmo sygnału nie jest ograniczone od góry (prawie zawsze)
to musi zostać ograniczone przy pomocy filtrów dolnoprzepustowych.

## Slide 23: Dynamika przetwarzania sygnałów

## Slide 24
Zakres dynamiczny przetwarzania, określony jest stosunkiem największej i najmniejszej wartości sygnału, jakie mogą być reprezentowane w postaci sygnału cyfrowego. Dynamikę przetwarzania określa wyrażenie:
Szum kwantyzacji
Wartość skuteczna szumu kwantyzacji wynosi:

## Slide 25
Maksymalny stosunek sygnału do szumu:
Stosunek sygnału do szumu kwantyzacji można wyrazić w decybelach w zależności od N bitów liczby słowa cyfrowego

## Slide 26
Rozdzielczość i dynamika N-bitowego przetwornika A/C
o teoretycznym zakresie przetwarzania FS=10V

## Slide 27
Błędy statyczne w procesie przetwarzania

## Slide 28
Błąd zera przetwornika AC
krok 1
charakterystyka idealnego przetwornika A/C
Charakterystyka rzeczywistego przetwornika A/C
000
001
010
011
Wejście analogowe x()
Kod wyjściowy K()
0 1 2 3 4
+1/2 (LSB)
Nominalne położenie
zera
Aktualne położenie zera
(wartość środkowa w kroku 000)
Błąd zera +1 1/4(LSB)
krok 2
Błąd zera przetwornika CA
Wyjście analogowe y()
Kod wejściowy N()
000 001 010 011 100
3
2
1
0
Błąd zera +1 1/4(LSB)
charakterystyka idealnego przetwornika C/A
charakterystyka rzeczywistego przetwornika C/A
nominalny punkt
zera
aktualny punkt
zera

## Slide 29
charakterystyka idealna
charakterystyka rzeczywista
000
101
110
111
Wejście analogowe x()
Kod wyjściowy K()
0 5 6 7
nominalny środek przedziału
kwantowania w ostatnim kroku
aktualny środek przedziału
kwantowania w ostatnim kroku
˝(LSB)
błąd wzmocnienia
-3/4(LSB)
Błąd wzmocnienia przetwornika AC
Błąd wzmocnienia przetwornika CA
Wyjście analogowe Y()
Kod wejściowy K()
000 100 101 110 111
7
6
5
4
0
charakterystyka
idealna
charakterystyka
rzeczywista przetwornika
błąd wzmocnienia
nominalna wartość
wyjściowa
aktualna wartość
wyjściowa

## Slide 30
Błąd nieliniowości różniczkowej
przetwornika AC
Błąd nieliniowości różniczkowej
przetwornika CA
Wartość analogowa x()
na wejściu
Kod cyfrowy K()
na wyjściu
0...000
0...001
0...010
0...011
0 1 2 3 4 5 6
0..100
0...101
0...110
błąd nieliniowości
różniczkowej +1/2(LSB)
błąd nieliniowości
różniczkowej -1/2(LSB)
1LSB
1LSB
6
5
4
3
2
1
0
Kod cyfrowy
na wejściu
Wartość analogowa
na wyjściu
1LSB
1LSB
błąd nieliniowości różniczkowej
+1/4(LSB)
błąd nieliniowości różniczkowej
-1/4(LSB)
000 001 010 011 100 101 110

## Slide 31
Błąd nieliniowości całkowej
przetwornika AC
Błąd nieliniowości całkowej
przetwornika CA
Wartość analogowa x()
na wejściu
Kod cyfrowy K()
na wyjściu
0...000
0...001
0...010
0...011
0 1 2 3 4 5 6 7
0..100
0...101
0...110
0...111
błąd w punkcie: 001/010
= -1/4(LSB)
błąd w punkcie: 011/100
= -1/2(LSB)
charakterystyka
idealnego przetwornika A/C
charakterystyka
rzeczywista
Kod cyfrowy K()
na wejściu
Wartość analogowa y(t)
na wyjściu
7
6
5
4
3
2
1
0
000 001 010 011 100 101 110 111
w kroku: 001
błąd = 1/4(LSB)
w kroku: 011
błąd= 3/4(LSB)
Charakterystyka idealnego przetwornika C/A

## Slide 32
Dokładność przetwornika CA
Rozdzielczość przetwornika CA
Q (=LSB)

## Slide 33
Parametry dynamiczne przetworników

## Slide 34
Czas ustalania
Niejednakowe czasy przełączania kluczy
Przetwornik CA

## Slide 35
Błędy dynamiczne przetwornika AC
Maksymalna częstotliwość pracy (próbkowania) (mierzona w MSPS)
TC - czas konwersji

## Slide 36
Błąd całkowity przetworników
Nakładanie się na siebie wymienionych błędów przetwarzania można ująć całościowo w postaci błędu całkowitego (absolute accuracy error).
Błąd całkowity jest to maksymalna różnica pomiędzy aktualną wartością analogową i teoretyczną wartością środkową w danym kroku.

## Slide 37
Układ próbkująco-pamiętający S/H
(sample/hold)
Układ próbkująco-pamiętający (PP albo sample and hold - S/H) ma za zadanie pobrać i zapamiętać chwilową wartość x() analogowego przebiegu x(t) na czas TC potrzebny do jej przetworzenia (konwersji) w przetworniku analogowo-cyfrowym. Pamiętanie polega na utrzymywaniu ładunku elektrycznego w kondensatorze pamiętającym. Brak układu PP może powodować występowanie dużych błędów w przetwarzaniu, jeżeli poziom sygnału na wejściu przetwornika A/C zmieni się, zanim skończy on konwersję. Maksymalną częstotliwość sinusoidalnego sygnału fmax, przy N-bitowym przetwarzaniu z dokładnością 1/2LSB, określa zależność fmax=1/(TC2N+1). Na przykład, jeżeli dla ośmiobitowego (n=8) przetwornika A/C czas konwersji TC wynosi 25s (np. DAC08), to przy braku układu PP częstotliwość sinusoidalnego sygnału wejściowego nie może przekroczyć wartości fmax 25Hz

## Slide 38
Błąd apertury i drżenie aprertury
Szybkość opadania
Czas ustalania
Błędy w procesie próbkowania i pamiętania

## Slide 39
sygnał pamiętania - hold
rozpoczęcie pamiętania
TA
V0
-V0
czas
błąd apertury EA
Błąd apertury i drżenie apertury

## Slide 40
Ilustracja parametrów układu SH
pomiar
(sample)
pamiętanie
(hold)
pomiar
(sample)
czas apertury TA
opadanie
czas ustalania
sygnał wejściowy x(t)
wyjściowe napięcie
niezrównoważenia
Sygnał sterujący układem PP
przenikanie sygnału
wejściowego na wyjście
drżenie apertury Aj
teoretyczny, stały poziom próbki x() w stanie pamiętania
sygnał wyjściowy układu PP

## Slide 41
Przetwarzanie analogowo-cyfrowe

## Slide 42
Wybrane metody przetwarzania:
Bezpośrednie - b. szybkie, wymagające dużej ilości komparatorów
przetworniki typu flash (np. wizyjne)
Kompensacyjne - (kolejnych przybliżeń, wymagany przetwornik CA)
- kompensacja wagowa z rejestrem SAR
- przetwornik śledzący
(zbliżony do met. kolejnych przybliżeń)
Pośrednie:
całkowe - wolne lecz b. dokładne
przetwornik z podwójnym całkowaniem
przetwornik z potrójnym całkowaniem
czasowe - zamiana poziomu na częstotliwość
np. generator VCO z równoważeniem ładunków

## Slide 43
Bezpośredni, równoległy przetwornik AC (flash)
R
R
R
R
R
2
Q
2
3R
2
Q
1
2
3
2 -1
1
2
N
N
U
ref
U
in
Dekoder
2 -1 wejść
N
N wyjść
2N-1 komparatorów

## Slide 44
Wzorcowy przetwornik C/A
Rejestr (SAR)
Clk
Start
S
KK
0 1 2 Qn
MSB LSB
U
D
Komparator
ref
U
ink
U
ofs
U
in
R
ofs
I
ofs
I
CA
R
Uin
t
FS
1/2FS
U
-RIca
D
Q1
Q2
Q3
Q4
Clk
Wyjście cyfrowe
Przetwornik kompensacyjny AC z tzw. rejestrem SAR
Przetwarzanie w N krokach

## Slide 45
Przetwornik kompensacyjny AC śledzący
Przetwornik C/A
Licznik rewersyjny
1 2 3 N
zegar
Wyjście cyfrowe
U
CA
U
in
U/D
t
U
U
CA
U
in

## Slide 46
Przetwornik z podwójnym całkowaniem
Pierwsze całkowanie
Drugie całkowanie
nachylenia
t
t
T1=const.
Nmax impulsów
T2
zliczanie N impulsów

## Slide 47
Pierwsze całkowanie
Drugie całkowanie;
t
t
UWE1>UWE2

## Slide 48: Przetwarzanie cyfrowo-analogowe

## Slide 49
Rozróżnia się przetworniki unipolarne, w których napięcie zmienia się od zera do pewnej wartości maksymalnej Umax oraz przetworniki
bipolarne gdzie napięcie zawiera się w granicach Umin-Umax.
Rozdzielczość Q jest określana liczbą bitów N słowa cyfrowego reprezentującego sygnał analogowy:
np. rozdzielczość 12 bitów oznacza, że Q=FS (1/2)12=FS/4096
Zakres przetwornika FS (full scale) który jest równy wartości napięcia (prądu) odpowiadającej zwiększonej o jeden największej liczbie całkowitej stosowanej w słowie cyfrowym przetwornika

## Slide 50
Sygnałem wyjściowym przetwornika może być prąd lub napięcie.
Przetworniki CA z wyjściem prądowym są szybsze.
Przetworniki z wyjściem napięciowym wymagają użycia konwertera
prąd-napięcie.
Konwerterem I/U może być:
rezystor - prymitywne rozwiązanie (czasami daje dobre efekty)
wzmacniacz operacyjny (zmniejsza szybkość działania)

## Slide 51
Analogowa wartość sygnału wyjściowego przetwornika C/A jest określona zależnością
UWY=FST*D(K)/2N,
gdzie FST jest teoretycznym zakresem przetwarzania: FST <FS oraz D(K) jest dziesiętną wartością liczbową N-bitowego kodu cyfrowego K.
Na przykład, w naturalnym ośmiobitowym kodzie dwójkowym, dla FST=10 V i N=11111111 (dziesiętnie 256), FS=UWY=9.961V.
Przetwarzanie cyfrowo-analogowe

## Slide 52: Przetworniki z rezystorami wagowymi
R
Rf
+
-
U
o
I
ref
Uref
R
2R
MSB
2N-1 R
LSB
4R
d1
d2
dN
I
Przetwarzanie cyfrowo-analogowe

## Slide 53: Przetworniki z drabinką R-2R
d1
d2
d3
dN
2R
2R
2R
2R
2R
f
R
U
ref
I
I/2
I/8
I/4
I/2
N
+
-
R
R
R
U
o
I
ref
Przetwornik z drabinką R-2R i przełączaniem napięć
LSB
MSB
Klucze bipolarne lub MOS
Przetwarzanie cyfrowo-analogowe

## Slide 54: Przetworniki z drabinką R-2R
Przetwornik z drabinką R-2R i przełączaniem prądów
2R
2R
2R
2R
I
R
R
R
2R
R
2R
I
I
I
I
dN
d3
d2
d1
Przewód współosiowy
Z =Z =2R
we
o
R =Z =2R
obc
o
I
o
Uref
MSB
LSB
Klucze bipolarne lub MOS.
Struktury wzmacniaczy różnicowych
Przetwarzanie cyfrowo-analogowe

## Slide 55: Mnożące przetworniki cyfrowo-analogowe
W układach przetworników CA muszą być źródła napięć odniesienia.
Przetwornik realizuje funkcję:
UWY=Uref*D(K)
Jeżeli Uref jest sygnałem: Uref=Uref(t)
wówczas przetwornik CA wykonuje mnożenie Uref(t)*D(K)
Przetwarzanie cyfrowo-analogowe